О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 19 сентября 2013 г. № 6687 «Об утверждении Правил производства земляных работ на территории муниципального образования город Новороссийск и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации муниципального образования город Новороссийск»

# В целях сохранности автомобильных дорог, тротуаров и прилегающих к ним поверхностей при проведении земляных работ по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и эксплуатации инженерных сетей и сооружений, организации контроля за качеством и сроками проведения всех видов земляных работ по благоустройству прилегающей территории после их проведения, а также в целях приведения нормативно-правового акта органа местного самоуправления в соответствие действующему законодательству Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город Новороссийск, постановляю:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации муниципального образования город Новороссийск от 19 сентября 2013 г. № 6687 «Об утверждении Правил производства земляных работ на территории муниципального образования город Новороссийск и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации муниципального образования город Новороссийск» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.10 пункта 1 Правил изложить в новой редакции:

«1.10. Производство земляных работ осуществляется в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства», а также в соответствии с требованиями настоящих Правил.».

1.2. В подпункте 4.11 пункта 4 Правил слова «Государственным стандартом Союза ССР ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия», утвержденный постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1978 года № 232» заменить словами «требованиями законодательства Российской Федерации в области строительства».

1.3. Подпункт 4.12 пункта 4 изложить в новой редакции:

«4.12. Восстановление дорожных покрытий, зеленых насаждений и других элементов благоустройства производится организациями, выдающими гарантии на восстановительные работы. Эти организации обязаны вести контроль за качеством засыпки траншеи и уплотнением грунта.

При восстановлении благоустройства зеленой зоны, после проведения земляных работ, место раскопки покрывается плодородным слоем толщиной не менее 20 см, в качестве которого может быть использован предварительно снятый и отдельно складированный верхний слой плодородного грунта.

Организация, производящая земляные работы, обязана обеспечить сохранность разобранного дорожного бордюрного камня и тротуарной плитки. Эта же организация обязана убрать после восстановительных работ грунт, материалы, конструкции, строительный мусор, ограждение.

Смотровые колодцы и дождеприемники на улицах и проездах должны восстанавливаться на одном уровне с дорожным покрытием.

Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров (пешеходных дорожек) должно производиться независимо от ширины траншеи (котлована) по всей их ширине, а также не менее 3 метров в каждую сторону от границ поперечного разреза траншеи (котлована) с соответствующими работами по восстановлению бортового камня, обеспечив при этом высоту тротуарного борта на уровне асфальта.

Восстановление дорожной одежды должно производиться независимо от ширины траншеи (котлована) по всей ширине проезжей части, а также не менее 5 метров в каждую сторону от границ поперечного разреза траншеи (котлована) и иметь прямолинейные очертания.

Восстановление дорожной конструкции следует производить из таких же материалов, из каких была дорожная конструкция.

Восстановление автомобильных дорог должно производиться следующим образом:

- Устройство основания дорожной одежды: нижний слой – щебень фракции 40/70 плотностью 800/1000 с послойным уплотнением на всю глубину вырытого котлована, верхний слой – щебень фракции 20/40 плотностью 800/1000 с расклинцовкой и послойным уплотнением на всю глубину вырытого котлована.

- Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых марка II тип Б в соответствии с ГОСТ 9128-2013.

- Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б II марки, плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 для выравнивающего слоя с применением укладчиков асфальтобетона в соответствии с ГОСТ 9128-2013.

Учитывая, что обочины и тротуары также являются составными частями автомобильной дороги, их восстановление следует производить из тех же материалов, из которых они были сделаны.

Асфальтобетонные покрытия допускается укладывать только в сухую погоду.

Температура воздуха при укладке асфальтобетонных покрытий из горячих и холодных смесей должна быть не ниже +5°С весной и летом и не ниже +10°С осенью. Температура воздуха при укладке асфальтобетонных покрытий из тепловых смесей должна быть не ниже минус 10°С.

Основания под асфальтобетонные покрытия должны быть очищенными от грязи и сухими.

Основание или слой ранее уложенного асфальтобетона за 3 - 5 часов до укладки асфальтобетонной смеси должны быть обработаны разжиженным или жидким битумом или битумной эмульсией из расчета 0,5 л/кв. м.

В течение гарантийного срока организация, производившая восстановительные работы нарушенного благоустройства территории, в случае обнаружения каких-либо дефектов (некачественное восстановление, просадки, провалы, отслойки и т.п.) обязана незамедлительно устранить выявленные дефекты за счет собственных средств.

Для восстановления покрытий (нарушенного благоустройства) устанавливаются следующие сроки:

4.12.1. На магистралях, в скверах, парках, а также в местах большого движения транспорта и пешеходов восстановительные работы должны начинаться немедленно после засыпки траншеи строительной организацией в кратчайший срок - 24 часа;

4.12.2. В остальных случаях - не более 5 суток после засыпки траншеи.

4.12.3. Восстановление зеленой зоны должно быть произведено в срок не более 3 суток после засыпки траншеи с посевом семян газонной травы.».

2. Признать утратившим силу пункт 1.8 Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 16 ноября 2015 г. № 8940 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 19 сентября 2013 года № 6687 «Об утверждении правил производства земляных работ на территории муниципального образования город Новороссийск и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации муниципального образования город Новороссийск».

3. Отделу информационной политики и средств массовой информации (Кулакова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Служалого А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

муниципального образования                                                           И.А. Дяченко